## Slide 1
Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Mecánica
Banco de Ensayos para Dimensionamiento y
Caracterización de Actuadores de Superficies de
Control Basado en Cargas CFD
Primera reunión de avance — Memoria de Título
José Arriagada Cuadra
Profesores guía: Bernardo Hernández · Frank Tinnap
21 de agosto de 2026

## Slide 2
1. Contexto y objetivo del proyecto
2
Problema: dimensionar actuadores de superficies de control (misiles, vehículos guiados) requiere cargas representativas. CFD permite estimarlas, pero no existe una metodología sistemática para trasladar esas cargas a un ensayo experimental temprano sobre el actuador.
Objetivo general: diseñar e implementar un banco de ensayos que reproduzca físicamente cargas obtenidas por CFD, para apoyar el dimensionamiento y caracterización de actuadores COTS.
Contribución académica central: recálculo del torque objetivo en tiempo real, a partir de la posición angular real de la aleta física (no de un perfil temporal fijo) — combinación de características no encontrada como conjunto en la literatura revisada.

## Slide 3
2. Objetivos específicos
3
OE-1
Analizar el estado del arte
Actuadores, bancos de ensayo, metodologías CFD
OE-2
Desarrollar la metodología CFD
Generar tablas aerodinámicas utilizables
OE-3
Diseñar la arquitectura
Mecánica, electrónica y de control
OE-4
Implementar el software
Procesamiento e integración
OE-5
Construir e instrumentar
El banco de ensayos físico
OE-6
Validar la plataforma
Mediante ensayos con actuadores reales

## Slide 4
3. Revisión de literatura
4
73 referencias catalogadas (Zotero .bib), organizadas en 6 ejes temáticos:
Eje temático | N° | Referencia clave
1. Métodos CFD para cargas aerodinámicas | 15 | Da Ronch et al. (2011)
2. Bancos de ensayo / simulación de carga | 15 | Anastasopoulos & Hornung (2018)
3. Actuadores para superficies de control | 15 | Nalci & Kayran (2014)
4. Interpolación / tablas aerodinámicas | 15* | Mackman et al. (2013)
5. Instrumentación y adquisición de datos | 15 | ElSaid et al. (2019)
6. Software de control y operación | 8 | Zuluaga et al. (2022)
* 2 referencias compartidas con el eje 1 (Da Ronch et al. 2011; Laurenceau & Sagaut 2008); 73 refs. totales sin duplicar.
Antecedente más cercano: Anastasopoulos & Hornung (2018) — banco tipo dinamómetro para servoactuadores de UAV. Se revisó en profundidad para extraer valores preliminares de torque, ancho de banda e incertidumbre de instrumentación (base de varios RNF).

## Slide 5
4. Documentos de especificación desarrollados
5
Especificación del proyecto — problema, justificación, objetivos, alcance, 6 riesgos identificados con mitigación, 7 entregables.
Requisitos funcionales (RF) — organizados por subsistema (CFD, PRO, BAN, INS, SWC, SIS), con prioridad y método de verificación.
Requisitos no funcionales (RNF) — por categoría (desempeño, precisión, seguridad, modularidad, costo, etc.), varios ya cerrados con valores concretos.
Casos de uso — 9 casos de uso trazados a los RF, cubriendo el ciclo completo desde importar tabla de carga hasta exportar resultados.
Arquitectura del sistema — diagrama de bloques y 10 interfaces (I-01 a I-10) entre subsistemas.
Los cinco documentos están cruzados entre sí y versionados en un repositorio GitHub.

## Slide 6
5. Arquitectura del sistema
6
Motor de
carga
(DS3218 int.)
Sensor de
torque
(celda + brazo)
Actuador
bajo prueba
(MG996R)
Aleta
física
Instrumentación: torque medido, posición angular real de la aleta, corriente del motor de carga
Dominio OFFLINE (CFD → tabla de carga) y ONLINE (banco físico) desacoplados; único punto de contacto: el archivo de tabla de carga.
Interfaz I-10: cierra el lazo posición→torque — la interpolación recalcula el torque objetivo en cada ciclo según la posición real de la aleta.
Medición de torque no-inline: celda de carga sobre brazo de palanca fijo (~4 cm), no sensor in-line en el eje.

## Slide 7
Decisiones de diseño
7
Elemento | Decisión
Actuador bajo prueba (referencia) | Servo MG996R (~$5.625 CLP)
Motor de carga | DS3218 intervenido a motor DC crudo, control por corriente — arquitectura rotativa (se descartó el lineal Actuonix L16-P: 8 mm/s incompatible con seguimiento a ~10 Hz)
Medición de torque | No inline — celda de carga Altronics LC-10KG-HX711 sobre brazo de palanca de ~4 cm
Mecánica | Eje intermedio 5 mm, acoples flexibles, rodamientos pillow block, piezas custom impresas en 3D
Interfaz I-03 (control → motor) | PWM → driver BTS7960 → motor DC; lazo de corriente cerrado en software (se descartó EtherCAT/CAN por innecesario a esta escala)
Electrónica de control | Driver BTS7960 · Sensor de corriente INA219 · Microcontrolador ESP32 DevKitC-V4/Arduino uno

## Slide 8
7. Avances recientes de detalle
8
Fijación de collares al eje intermedio: prisionero (set-screw) + plana mecanizada/impresa + inserto roscado metálico (heat-set) en cada collar PLA.
  Collar del brazo de torque (crítico, transmite carga): dos prisioneros a ~90–120°. Collar de la aleta: uno solo (no transmite torque).
Verificación mecánica del brazo de torque (primer paso analítico): 4,37 MPa a torque pico (2 N·m); 2,19 MPa a torque continuo máximo (1 N·m) — margen conservador dado que no hay datos de fatiga confiables para PLA-FDM.
Datasheet del DS3218 documentado: dos variantes disponibles — estándar (1,86–2,11 N·m) vs. PRO Red (2,06–2,30 N·m, mayor corriente de stall).
Celda de carga, driver, sensor de corriente y microcontrolador ya preseleccionados y cotizados en Altronics.

## Slide 9
8. Consultas para el profesor guía
9
1
¿Qué variante del DS3218 debo comprar: estándar o PRO Red?
La PRO Red da más torque (2,06–2,30 N·m) pero su corriente de stall (~2,9 A) se acerca al límite del INA219 (3,2 A). La estándar deja más margen de sensor pero menos margen mecánico.
2
¿Confirma la estrategia de intervención del servo (opción a) sobre la alternativa de respaldo (opción b)?
Opción (a): motor DC crudo controlado por corriente — es la que sustenta todo el diseño actual. Opción (b): servo intacto con comando de posición límite, más simple pero no mide torque real.
3
¿Vale la pena un análisis FEA del brazo de torque, o el cálculo analítico (4,37 MPa @ pico) es suficiente para avanzar a impresión?
Impacta directamente el cronograma: un FEA agrega días antes de poder imprimir y ensamblar.
4
Dado el margen de tiempo, ¿autoriza iniciar la compra de componentes ya, o prefiere esperar a resolver la consulta 1?
La compra + espera de componentes (~21 días) es la variable más sensible del cronograma completo.

## Slide 10
9. Cronograma y riesgo
10
Hoy
21-ago
Avance I
11-sep
Avance II
28-oct
Informe 3
04-dic
Present. 5min
15-dic
Margen antes del Informe 3: la ruta crítica llega a redacción final hacia el 24-nov, dejando solo ~10 días de colchón antes del 04-dic.
Variable más sensible: compra + espera de componentes (~7 días de compra + ~14 días de lead time = ~21 días combinados).
Selección de actuador de carga (arquitectura) ya cerrada — desbloquea en paralelo CAD, compra de componentes y definición de casos CFD.

## Slide 11
10. Próximos pasos
11
1
Confirmar variante del DS3218 a comprar
Consulta 1 — condiciona el margen del INA219
2
Confirmar estrategia de intervención del servo
Consulta 2
3
Decidir si se justifica FEA del brazo de torque
Consulta 3 — antes de imprimir
4
Iniciar compra de componentes
Consulta 4 — variable crítica del cronograma
5
Definir casos de simulación CFD
En paralelo, ya desbloqueado por la arquitectura

## Slide 12
Preguntas y acuerdos de la reunión
12
Hasta el 11/09 debe estar listo el planteamiento del problema, objetivos redactados, contexto, motivación, etc. En el avance entregable.
Especificar el objeto de estudio. El perfil específico a utilizar, las condiciones de flujo, etc.
Empezar con flujo potencial. Para tener cargas de referencia como base
Extender los OE. Desarrollarlos más.
Diagramas simplificados de propuesta de banco. 2 Monos para explicar las opciones de como imponer o medir carga.
Para obtener la superficie de respuesta aerodinámica considerar la velocidad de flujo, ángulo de deflexión de la superficie y velocidad angular. (Agregar la dimensión de velocidad angular a lo ya considerado por las implicancias dinámicas)
Proponen que en el banco ya construido, la selección del caso de prueba (velocidad de flujo, ángulo y velocidad angular) sea con potenciómetros en lugar de software.
Espacio para anotar decisiones y observaciones de los profesores guía: