## Slide 1
Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Mecánica
Banco de Ensayos para Dimensionamiento y
Caracterización de Actuadores de Superficies de
Control Basado en Cargas CFD
Primera reunión de avance — Memoria de Título
José Arriagada Cuadra
Profesores guía: Bernardo Hernández · Frank Tinnap
21 de agosto de 2026

## Slide 2
1. Contexto y objetivo del proyecto
2
Problema: dimensionar actuadores de superficies de control (misiles, vehículos guiados) requiere cargas representativas. CFD permite estimarlas, pero no existe una metodología sistemática para trasladar esas cargas a un ensayo experimental temprano sobre el actuador.
Objetivo general: diseñar e implementar un banco de ensayos que reproduzca físicamente cargas obtenidas por CFD, para apoyar el dimensionamiento y caracterización de actuadores COTS.
Contribución académica central: recálculo del torque objetivo en tiempo real, a partir de la posición angular real de la aleta física (no de un perfil temporal fijo) — combinación de características no encontrada como conjunto en la literatura revisada.

## Slide 3
2. Objetivos específicos
3
OE-1
Analizar el estado del arte
Actuadores, bancos de ensayo, metodologías CFD
OE-2
Desarrollar la metodología CFD
Generar tablas aerodinámicas utilizables
OE-3
Diseñar la arquitectura
Mecánica, electrónica y de control
OE-4
Implementar el software
Procesamiento e integración
OE-5
Construir e instrumentar
El banco de ensayos físico
OE-6
Validar la plataforma
Mediante ensayos con actuadores reales

## Slide 4
3. Revisión de literatura
4
73 referencias catalogadas (Zotero .bib), organizadas en 6 ejes temáticos:
Eje temático | N° | Referencia clave
1. Métodos CFD para cargas aerodinámicas | 15 | Da Ronch et al. (2011)
2. Bancos de ensayo / simulación de carga | 15 | Anastasopoulos & Hornung (2018)
3. Actuadores para superficies de control | 15 | Nalci & Kayran (2014)
4. Interpolación / tablas aerodinámicas | 15* | Mackman et al. (2013)
5. Instrumentación y adquisición de datos | 15 | ElSaid et al. (2019)
6. Software de control y operación | 8 | Zuluaga et al. (2022)
* 2 referencias compartidas con el eje 1 (Da Ronch et al. 2011; Laurenceau & Sagaut 2008); 73 refs. totales sin duplicar.
Antecedente más cercano: Anastasopoulos & Hornung (2018) — banco tipo dinamómetro para servoactuadores de UAV. Se revisó en profundidad para extraer valores preliminares de torque, ancho de banda e incertidumbre de instrumentación (base de varios RNF).

## Slide 5
4. Documentos de especificación desarrollados
5
Especificación del proyecto — problema, justificación, objetivos, alcance, 6 riesgos identificados con mitigación, 7 entregables.
Requisitos funcionales (RF) — organizados por subsistema (CFD, PRO, BAN, INS, SWC, SIS), con prioridad y método de verificación.
Requisitos no funcionales (RNF) — por categoría (desempeño, precisión, seguridad, modularidad, costo, etc.), varios ya cerrados con valores concretos.
Casos de uso — 9 casos de uso trazados a los RF, cubriendo el ciclo completo desde importar tabla de carga hasta exportar resultados.
Arquitectura del sistema — diagrama de bloques y 10 interfaces (I-01 a I-10) entre subsistemas.
Los cinco documentos están cruzados entre sí y versionados en un repositorio GitHub.

## Slide 6
5. Arquitectura del sistema
6
Motor de
carga
(DS3218 int.)
Sensor de
torque
(celda + brazo)
Actuador
bajo prueba
(MG996R)
Aleta
física
Instrumentación: torque medido, posición angular real de la aleta, corriente del motor de carga
Dominio OFFLINE (CFD → tabla de carga) y ONLINE (banco físico) desacoplados; único punto de contacto: el archivo de tabla de carga.
Interfaz I-10: cierra el lazo posición→torque — la interpolación recalcula el torque objetivo en cada ciclo según la posición real de la aleta.
Medición de torque no-inline: celda de carga sobre brazo de palanca fijo (~4 cm), no sensor in-line en el eje.

## Slide 7
Decisiones de diseño
7
Elemento | Decisión
Actuador bajo prueba (referencia) | Servo MG996R (~$5.625 CLP)
Motor de carga | DS3218 intervenido a motor DC crudo, control por corriente — arquitectura rotativa (se descartó el lineal Actuonix L16-P: 8 mm/s incompatible con seguimiento a ~10 Hz)
Medición de torque | No inline — celda de carga Altronics LC-10KG-HX711 sobre brazo de palanca de ~4 cm
Mecánica | Eje intermedio 5 mm, acoples flexibles, rodamientos pillow block, piezas custom impresas en 3D
Interfaz I-03 (control → motor) | PWM → driver BTS7960 → motor DC; lazo de corriente cerrado en software (se descartó EtherCAT/CAN por innecesario a esta escala)
Electrónica de control | Driver BTS7960 · Sensor de corriente INA219 · Microcontrolador ESP32 DevKitC-V4/Arduino uno

## Slide 8
7. Avances recientes de detalle
8
Fijación de collares al eje intermedio: prisionero (set-screw) + plana mecanizada/impresa + inserto roscado metálico (heat-set) en cada collar PLA.
  Collar del brazo de torque (crítico, transmite carga): dos prisioneros a ~90–120°. Collar de la aleta: uno solo (no transmite torque).
Verificación mecánica del brazo de torque (primer paso analítico): 4,37 MPa a torque pico (2 N·m); 2,19 MPa a torque continuo máximo (1 N·m) — margen conservador dado que no hay datos de fatiga confiables para PLA-FDM.
Datasheet del DS3218 documentado: dos variantes disponibles — estándar (1,86–2,11 N·m) vs. PRO Red (2,06–2,30 N·m, mayor corriente de stall).
Celda de carga, driver, sensor de corriente y microcontrolador ya preseleccionados y cotizados en Altronics.

## Slide 9
8. Consultas para el profesor guía
9
1
¿Qué variante del DS3218 debo comprar: estándar o PRO Red?
La PRO Red da más torque (2,06–2,30 N·m) pero su corriente de stall (~2,9 A) se acerca al límite del INA219 (3,2 A). La estándar deja más margen de sensor pero menos margen mecánico.
2
¿Confirma la estrategia de intervención del servo (opción a) sobre la alternativa de respaldo (opción b)?
Opción (a): motor DC crudo controlado por corriente — es la que sustenta todo el diseño actual. Opción (b): servo intacto con comando de posición límite, más simple pero no mide torque real.
3
¿Vale la pena un análisis FEA del brazo de torque, o el cálculo analítico (4,37 MPa @ pico) es suficiente para avanzar a impresión?
Impacta directamente el cronograma: un FEA agrega días antes de poder imprimir y ensamblar.
4
Dado el margen de tiempo, ¿autoriza iniciar la compra de componentes ya, o prefiere esperar a resolver la consulta 1?
La compra + espera de componentes (~21 días) es la variable más sensible del cronograma completo.

## Slide 10
9. Cronograma y riesgo
10
Hoy
21-ago
Avance I
11-sep
Avance II
28-oct
Informe 3
04-dic
Present. 5min
15-dic
Margen antes del Informe 3: la ruta crítica llega a redacción final hacia el 24-nov, dejando solo ~10 días de colchón antes del 04-dic.
Variable más sensible: compra + espera de componentes (~7 días de compra + ~14 días de lead time = ~21 días combinados).
Selección de actuador de carga (arquitectura) ya cerrada — desbloquea en paralelo CAD, compra de componentes y definición de casos CFD.

## Slide 11
10. Próximos pasos
11
1
Confirmar variante del DS3218 a comprar
Consulta 1 — condiciona el margen del INA219
2
Confirmar estrategia de intervención del servo
Consulta 2
3
Decidir si se justifica FEA del brazo de torque
Consulta 3 — antes de imprimir
4
Iniciar compra de componentes
Consulta 4 — variable crítica del cronograma
5
Definir casos de simulación CFD
En paralelo, ya desbloqueado por la arquitectura

## Slide 12
Preguntas y acuerdos de la reunión
12
Hasta el 11/09 debe estar listo el planteamiento del problema, objetivos redactados, contexto, motivación, etc. En el avance entregable.
Especificar el objeto de estudio.
Empezar con flujo potencial.
Extender los OE.
Diagramas simplificados de propuesta de banco.
Espacio para anotar decisiones y observaciones de los profesores guía: